630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1, ИНН/КПП 5406410705/540601001

Тел/факс: (383) 251-01-12   e-mail:  sprint2007@bk.ru; antoshka_isket@mail.ru

ООО Спринт выражает Вам свое почтение, и предлагает рассмотреть вопрос поставки в Ваш адрес Устройств подачи рукава(УПР).  Данная технология позволит Вам значительно сократить расходы на ведение буровзрывных работ ,за счет сокращения удельного расхода ВВ, а так же даст возможность  использования неводоустойчивых ВВ в обводненных скважинах. Применение УПР обеспечит высокотехнологичный и высокотехничный процесс формирования скважинных зарядов при ведении открытых горных работ в сухих и обводненных скважинных.

Подробнее о предлагаемой нами технологии:

Устройство подачи рукава(УПР) предназначено для размещения взрывчатых веществ любой плотности в полимерных пленочных рукавах в сухих и обводнённых скважинах глубиной до 50 м. УПР включает в себя гильзу, полиэтиленовый рукав, собранный на гильзе гармошкой, тормоз и чехол. Гильза состоит из воронки, цилиндров, конуса и кольца. Наличие кольца и количество цилиндров определяется длиной рукава. Воронка, цилиндры и конус соединяются между собой по резьбе. Кольцо устанавливается в зазор между цилиндром и конусом.

Применение УПР обеспечивается:

- Снижение расхода ВМ на 20-40% без ухудшения качества разрушения пород;

- Исключается взаимодействие ВВ с породами, остатками бурового штыба в скважинах и водой.

- Исключается возможность растекания ВВ в массив пород по трещинам;

Технология предполагает формирование заряда с оптимальным диаметром, меньшим диаметра скважины. В этом случае вследствие изменения характера газодинамических процессов в скважинах изменяется характер действующего поля напряжений пород:

- Снижается амплитуда давления в прилегающей к скважине зоне и увеличивается в дальней области;

- Увеличивается длительность высокого уровня давления в дальней зоне;

- Повышается «динамичность» и связанная с ней неоднородность напряжения.

Кроме того, водная оболочка заряда способствует улучшению протекания детонационного процесса, а также, вследствие испарения воды, увеличению объёма и улучшению состава газообразных продуктов взрыва.

Схема формирования скважинных зарядов из эмулитов ВЭТ

с помощью устройства подачи рукава (УПР)

- Скважина

- Устройство подачи рукава (УПР)

- Промежуточный детонатор

(U475 (21,0 м) + шашка детонатор)

4.Промежуточный детонатор

(U500 (10,2 м) + шашка детонатор)

5. Эмульсионное ВВ марки ВЭТ

В Случае Вашей заинтересованности, просим связаться с нами любым удобным для Вас способом.

# Text boxes

1

2

5

4

3